УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам  для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и  малых теплоэлектроцентралей»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Проектирование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка проектной документации по внутреннему газооборудованию технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей

Группа занятий:

| 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| --- | --- | --- | --- |
| 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования, работающего на низком давлении и обвязке его трубопроводами диаметром до 50 мм на основании задания руководителя | A/01.6 | 6 |
|  |  |  | Подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования, работающего на среднем и высоком давлениях и обвязке его трубопроводами диаметром от 50 мм на основании задания руководителя | A/02.6 | 6 |
| B | Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на низком давлении | B/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на среднем и высоком давлениях | B/02.6 | 6 |
| C | Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | 6 | Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры | C/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации | C/02.6 | 6 |
| D | Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах | 7 | Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ | D/01.7 | 7 |
|  |  |  | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений | D/02.7 | 7 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по отдельным узлам и элементам для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер – проектировщик 3-ей и 2-ой категорий Техник – проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Средне-техническое специальное Высшее образование - бакалавриат, специалитет Высшее образование - бакалавриат, специалитет непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии квалификации бакалавра или специалиста требования к опыту работы на позиции инженера-проектировщика 3-ей категории не предъявляются Занятие позиции инженера-проектировщика 2-ой категории возможно при наличии опыта работы на позиции инженера-проектировщика 3-ей категории не менее одног года При наличии квалификации техник-проектировщик в данной области не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности по проектированию сетей газораспределения и газопотребления |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
|  | 3112 | Техники по промышленному и гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования, работающего на низком давлении и обвязке его трубопроводами диаметром до 50 мм на основании задания руководителя | Код | A/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Компоновка и разбивка чертежа |
| --- | --- |
|  | Выбор масштаба |
|  | Вычерчивание отдельных узлов крепления и установки оборудования, работающего на низком давлении на основании задания руководителя |
|  | Вычерчивание элементов, узлов и деталей трубопроводов диаметром до 50 мм, работающих на низком давлении на основании задания руководителя |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей газопроводов работающих на низком давлении |
|  | Сверка копий проектных документов на газопроводы работающие на низком давлении с их оригиналами |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию на газопроводы работающие на низком давлении |
|  | Составление экспликаций и спецификаций по разработанным чертежам |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
| Другие характеристики |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по отдельным узлам оборудования, работающего на среднем и высоком давлениях и обвязке его трубопроводами диаметром от 50 мм на основании задания руководителя | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение чертежей по установке оборудования, работающего на среднем и высоком давлении газа на основании задания руководителя |
| --- | --- |
|  | Выполнение чертежей по обвязке трубопроводами диаметром от 50 мм, для оборудования работающего на среднем и высоком давлении газа на основании задания руководителя |
|  | Привязка типовых решений отдельных элементов, узлов и деталей газопроводов, работающих на среднем и высоком давлении |
|  | Сверка копий проектных документов газопроводов, работающих на среднем и высоком давлении с их оригиналами |
|  | Внесение изменений в разработанную документацию на газопроводы работающие на среднем и высоком давлении |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Знание современных материалов и изделий |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка проектной документации по компоновочным решениям, включая газовые схемы и разводку трубопроводов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | B | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер – проектировщик 1-ой категории |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат, специалитет Высшее образование - бакалавриат, специалитет непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы на позиции инженера - проектировщика 2-ой категории не менее двух лет |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности по проектированию сетей газораспределения и газопотребления |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на низком давлении | Код | B/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка исходных данных, необходимых для выполнения гидравлического расчета газопровода низкого давления |
| --- | --- |
|  | Анализ вариантов схемы газоснабжения и выбор оптимального решения |
|  | Выполнение компоновочных решений газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на низком давлении (планы, разрезы) |
|  | Составление спецификаций оборудования, изделий и материалов |
|  | Выдача задания специалистам по смежным специальностям по разработанным решениям |
|  | Участие в авторском надзоре по своим проектным решениям |
|  | Участие в согласованиях по своим проектным решениям |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандартов системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Знание современных материалов и изделий |
|  | Специальные компьютерные программы |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение компоновочных решений, газовых схем и разводки трубопроводов на оборудовании, работающем на среднем и высоком давлениях | Код | B/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и сбор данных для выполнения гидравлического расчета газопроводов, работающих на среднем и высоком давлениях |
| --- | --- |
|  | Анализ вариантов схемы газоснабжения и выбор оптимального решения газопроводов, работающих на среднем и высоком давлениях |
|  | Выполнение компоновочных решений (планы, разрезы) и разводки газопроводов, работающих на среднем и высоком давлениях |
|  | Выполнение принципиальной схемы газопроводов, работающих на среднем и высоком давлениях |
|  | Составление спецификаций оборудования, арматуры и материалов газопроводов, работающих на среднем и высоком давлениях |
|  | Выдача задания специалистам смежных специальностей |
|  | Участие в авторском надзоре по своим проектным решениям |
|  | Участие в согласованиях по своим проектным решениям |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандартов системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Знание современных материалов и изделий |
|  | Специальные компьютерные программы |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение специальных расчетов для проектирования внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей | Код | C | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Главный специалист |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура, бакалавриат Высшее образование - специалитет, магистратура, бакалавриат, непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Требования к опыту работы на позиции инженера - проектировщика 1-ой категории не менее пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности по проектированию сетей газораспределения и газопотребления |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение гидравлических расчетов, расчетов газовых схем с выбором оборудования и арматуры | Код | C/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ предоставленных и собранных данных и выполнение гидравлического расчета газопроводов |
| --- | --- |
|  | Выполнение расчета диаметров газопроводов с составлением расчетной схемы |
|  | Выбор оборудования и арматуры с составлением текстовой записки по разделу «Газоснабжение» |
|  | Участие в авторском надзоре |
|  | Участие в согласованиях |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
|  | Выполнять необходимые расчеты без использования персонального компьютера |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандартов системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Знание современных изделий, оборудования и материалов, а так же технологии производства работ |
|  | Специальные компьютерные программы |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации | Код | C/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ и обработка подготовленных данных, анализ длин участков трубопроводов, разбивка их по группам для выполнения прочностного расчета |
| --- | --- |
|  | Выполнение прочностного расчета трубопроводов с учетом компенсации и самокомпенсации с составлением расчетной схемы |
|  | Определение величины необходимого растяжения компенсаторов с составлением расчетной таблицы |
|  | Участие в авторском надзоре |
|  | Участие в согласованиях |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
|  | Выполнять необходимые расчеты без использования персонального компьютера |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
| Необходимые знания | Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандартов системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Знание современных изделий, оборудования и материалов, а так же технологии производства работ |
|  | Специальные компьютерные программы |
| Другие характеристики |  |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Руководство работниками, осуществляющими проектирование внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей на всех объектах | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель проектной группы |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура, бакалавриат Высшее образование - специалитет, магистратура, бакалавриат, непрофильное и дополнительное образование – программы профессиональной переподготовки Дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации не реже одного раза в пять лет |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Работа на позиции главного специалиста не менее пяти лет |
| Особые условия допуска к работе | Наличие удостоверений об аттестации работников в области промышленной безопасности по проектированию сетей газораспределения и газопотребления |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2141 | Инженеры в промышленности и на производстве |
|  | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 | Инженер |
|  | 22827 | Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 270109 | Теплогазоснабжение и вентиляция |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы исполнителей, контроль и проверка выполненных работ | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка заданий, контроль и проверка выполненных работ исполнителям |
| --- | --- |
|  | Анализ эффективности работы проектной группы |
|  | Составление и отслеживание графиков прохождения проектной документации |
|  | Обеспечение материально-технического обеспечения группы |
|  | Создание и поддержание в группе психологически устойчивого климата |
|  | Выполнение отдельных распоряжений руководителя |
| Необходимые умения | Руководить коллективом и брать ответственность за работу коллектива на себя |
|  | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
| Необходимые знания | Психология поведения людей в коллективе |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандартов системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Правила выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Знание современных изделий, оборудования и материалов, а так же технологии производства работ |
|  | Специальные компьютерные программы |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных проектных решений | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и инструктаж специалистов для проведения авторского надзора |
| --- | --- |
|  | Составление и отслеживание графиков авторского надзора |
|  | Участие в согласованиях и совещаниях |
|  | Контроль за соблюдением утвержденных проектных решений при подготовке исполнительной документации |
|  | Участие в комиссиях по освидетельствованию промежуточных и скрытых работ при монтаже газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Участие в комиссиях по обследованию газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Ведение журнала авторского надзора, составление иной необходимой документации |
|  | Контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора |
|  | Уточнение проектной документации, внесение изменений в проектную документацию при изменении технических решений |
|  | Участие в комиссии по освидетельствованию и принятию решений о введении в эксплуатацию газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
| Необходимые умения | Руководить коллективом и брать ответственность за работу коллектива на себя |
|  | Работать с каталогами и справочниками, электронными базами данных |
|  | Оформлять проектную документацию в соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Работать с персональным компьютером, множительной техникой, сканерами и факсами |
|  | Работать с текстовыми редакторами, графическими программами |
|  | Выполнять чертежи без использования компьютера |
|  | Организовывать и проводить работу по авторскому надзору при монтаже газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Проводить освидетельствование газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей в ходе строительства |
|  | Оценивать соблюдение утвержденных проектных решений |
|  | Формировать необходимую документацию о ходе и результатах осуществления авторского надзора |
|  | Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений |
| Необходимые знания | Нормативные документы, регламентирующие осуществление авторского надзора при строительстве и вводе в эксплуатацию технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Правила выполнения и оформления проектной документации соответствии с требованиями «Системы проектной документации для строительства» |
|  | Правила и стандарты системы контроля (менеджмента) качества проектной организации |
|  | Требования нормативно-правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству внутреннего газооборудования технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей |
|  | Специальные компьютерные программы |
|  | Требования к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
|  | Правила Техники безопасности и охраны труда при строительстве внутреннего газооборудования |
|  | Знание современных изделий, оборудования и материалов, а так же технологии производства работ |
|  | Требования рациональной и безопасной организации трудового процесса |
|  | Основы теории принятия решений |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР)) |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК» (НП «СЗ Центр АВОК»), город Санкт-Петербург |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Проектно-Конструкторское Бюро «Теплоэнергетика», город Санкт-Петербург |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов

Общероссийский классификатор специальностей по образованию