УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Автоклавщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обслуживание, подготовка и пуск в работу автоклава»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Остановка работы автоклава, устранение неисправностей»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Ведение технологических процессов при использовании сосудов, работающих при нагреве и под давлением |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Осуществление технологических процессов с использованием автоклавов в соответствии с требованиями безопасности Группа занятий: 8112 Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования 8131 Операторы установок по переработке химического сырья 8114 Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов 8181 Операторы машин по изготовлению стекла и керамики 8121 Операторы металлоплавильных установок 8189 Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 20.15 Производство удобрений и азотных соединений 23.12 Формование и обработка листового стекла 23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве 23.52.2 Производство гипса 23.99 Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки 24.42 Производство алюминия 24.43 Производство свинца, цинка и олова 24.44 Производство меди 24.45 Производство прочих цветных металлов (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обслуживание, подготовка и пуск в работу автоклава | 4 | Подготовка автоклава к пуску в работу | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Погрузка-выгрузка изделий и продукции в автоклав, перемещение опасных грузов | А/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление работой автоклава | А/03.4 | 4 |
| В | Остановка работы автоклава, устранение неисправностей | 5 | Остановка автоклава, прекращение работ | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Устранение неисправностей при работе автоклава, ликвидация аварийных ситуаций | B/02.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование Обслуживание, подготовка и пуск в работу автоклава Код А Уровень квалификации 4 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Автоклавщик, оператор по обслуживанию автоклавов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
|  | 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |
|  | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
|  | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8181 | Операторы машин по изготовлению стекла и керамики |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС или ЕКС | 1-2 | Автоклавщик (разряды 3-5) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка автоклава к пуску в работу | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и подгонка спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Осмотр рабочего места и оборудования, проверка и осмотр прочности и надежности переходных мостиков через каналы и транспортеры, верхних площадок обслуживания, поручней, защитных ограждений и приспособлений |
|  | Включение и проверка освещения рабочего места |
|  | Проверка исправности и работоспособности вентиляции, аварийной сигнализации, средств пожаротушения |
|  | Проверка наличия и комплектности аптечки первой (доврачебной) помощи, воды, мыла и полотенца в умывальном помещении |
|  | Осмотр и проверка исправности автоклавов, оборудования помещения (цеха) в котором оно установлено, контрольно-регулирующей аппаратуры, блокировочных устройств, освещения, вентиляции, сигнализации и средств связи исправности машин, инструмента, инвентаря и оборудования |
|  | Прием и передача рабочего места, оборудование и ключ-марки от сменщика |
|  | Получение задания или наряд-допуска у руководителя работ |
|  | Осмотр и очистка автоклава, приямков и сетки фильтров от остатков продукции и изделий |
|  | Проверка предохранительных клапанов, проверка манометров в соответствии с порядком установленным инструкцией (руководством) по эксплуатации, производственной и должностной инструкциями |
|  | Документальное оформление результатов осмотра и работ |
| Необходимые умения | Поддерживать установленный режим тепловой обработки, производить регулирование температуры, давления, продолжительности обработки |
|  | Загружать и выгружать вагонетки, контейнеры с изделиями, закрывать и открывать крышки автоклавов |
|  | Производить перепуск пара из автоклава в автоклав |
|  | Производить спуск конденсата и теплоносителя после окончания процесса |
|  | Соблюдать установленный порядок и график работы автоклавов |
|  | Вести установленную техническую документацию |
|  | Регулировать процесс и порядок поступления теплоносителя |
|  | Вести процесс тепловой обработки изделий в автоклавах |
|  | Выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Взаимодействовать с персоналом, используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство автоклавов, алгоритм функционирования, предусмотренный технической документацией изготовителя, устройство контрольно-измерительных приборов, загрузочных и выгрузочных механизмов |
|  | Свойства и параметры теплоносителя |
|  | Свойства гидромассы и изделий |
|  | Технологию тепловой обработки изделий |
|  | Схему подачи теплоносителя |
|  | Назначение регулирующих кранов, клапанов |
|  | График работы автоклавов |
|  | Основные положения правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Основные положения правил санитарной, личной гигиены |
|  | Основные положения правил, требований и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг) виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Производственную сигнализацию |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию автоклавов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Погрузка-выгрузка изделий и продукции в автоклав, перемещение опасных грузов | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Производство погрузочно-разгрузочных работы в автоклав, соблюдение установленных нормативов и правил ведения погрузочно-разгрузочных работ Наблюдение и контроль за соблюдением требований безопасности при перемещении грузов, в том числе за безопасным расположением и размещением грузов и людей |
| --- | --- |
|  | Контроль за соблюдением требований безопасности при разборе горячей воды и агрессивных жидкостей |
|  | Удаление пролитых на пол воды, масла, горючего, химикатов или нейтрализация их при помощи поглотителей (песок, опилки и т.п.) с последующей уборкой |
|  | Уборка пролитых кислот и щелочей, приготовление дезинфицирующих растворов, с применением средств индивидуальной защиты |
|  | Документальное оформление результатов работ |
| Необходимые умения | Поддерживать установленный режим тепловой обработки, производить регулирование температуры, давления, продолжительности обработки |
|  | Загружать и выгружать вагонетки, контейнеры с изделиями, закрывать и открывать крышки автоклавов |
|  | Производить перепуск пара из автоклава в автоклав |
|  | Производить спуск конденсата и теплоносителя после окончания процесса |
|  | Соблюдать установленный порядок и график работы автоклавов |
|  | Вести установленную техническую документацию |
|  | Регулировать процесс и порядок поступления теплоносителя |
|  | Вести процесс тепловой обработки изделий в автоклавах |
|  | Выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Взаимодействовать с персоналом, используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство автоклавов, алгоритм функционирования, предусмотренный технической документацией изготовителя, устройство контрольно-измерительных приборов загрузочных и выгрузочных механизмов |
|  | Порядок загрузки и выгрузки изделий и продукции в автоклав |
|  | Предельные нормы при переноске грузов вручную |
|  | Технологию тепловой обработки изделий |
|  | Порядок и правила переноски агрессивных, ядовитых и опасных жидкостей и тары |
|  | Порядок, правила переноски вызрыво-пожароопасных предметов и веществ |
|  | Назначение регулирующих кранов, клапанов |
|  | График работы автоклавов |
|  | Основные положения правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Основные положения правил санитарной, личной гигиены |
|  | Основные положения правил, требований и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг) виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Производственную сигнализацию |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию автоклавов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление работой автоклава | Код | A/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Включение автоклава и осуществление действий по запуску процесса, включению-выключению подачи пара, воды |
| --- | --- |
|  | Очистка перед закрыванием прилегающих поверхностей крышек автоклава |
|  | Смазка сухой графитовой смазкой прокладок |
|  | Осмотр автоклава, трубопроводов и арматуры для установления возможных неисправностей или дефектов системы, устранение течи, пузырения воды во фланцевых соединениях, на сварных швах трубопроводов, подтеков под автоклавом |
|  | Контроль за показаниями манометра и нормальным ходом процесса |
|  | Снижение давления в автоклаве до нуля перед открытием крышки и устранением неисправностей |
|  | Визуальный осмотр и контроль неисправностей по подтекам воды пространства под автоклавами, трубопроводами, арматурой состоянием гидроприводов и гидросистем |
|  | Контроль за недопущением снижения давления в прокладках крышек автоклава |
|  | Регулирование параметров подачи и снижения пара |
|  | Осуществление необходимых переключений после выпуска воды и пара |
|  | Выпуск пара в емкость с водой, контроль в ней уровня воды и шума выходящего пара |
|  | Уменьшение подачи пара при превышении допустимых уровней и значений |
|  | Документальное оформление результатов работ |
| Необходимые умения | Поддерживать установленный режим тепловой обработки, производить регулирование температуры, давления, продолжительности обработки |
|  | Загружать и выгружать вагонетки, контейнеры с изделиями, закрывать и открывать крышки автоклавов |
|  | Производить перепуск пара из автоклава в автоклав |
|  | Производить спуск конденсата и теплоносителя после окончания процесса |
|  | Соблюдать установленный порядок и график работы автоклавов |
|  | Вести установленную техническую документацию |
|  | Регулировать процесс и порядок поступления теплоносителя |
|  | Вести процесс тепловой обработки изделий в автоклавах |
|  | Выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Взаимодействовать с персоналом, используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство автоклавов, алгоритм функционирования, предусмотренный технической документацией изготовителя, устройство контрольно-измерительных приборов загрузочных и выгрузочных механизмов |
|  | Порядок загрузки и выгрузки изделий и продукции в автоклав |
|  | Предельные нормы при переноске грузов вручную |
|  | Технологию тепловой обработки изделий |
|  | Порядок и правила переноски агрессивных, ядовитых и опасных жидкостей и тары |
|  | Порядок, правила переноски вызрыво-пожароопасных предметов и веществ |
|  | Назначение регулирующих кранов, клапанов |
|  | График работы автоклавов |
|  | Основные положения правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Основные положения правил санитарной, личной гигиены |
|  | Основные положения правил, требований и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг) виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Производственную сигнализацию |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию автоклавов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование Остановка работы автоклава, устранение неисправностей Код В Уровень квалификации 4 Происхождение обобщенной трудовой функции Оригинал Х Заимствовано из оригинала Код оригинала Регистрационный номер профессионального стандарта

| Возможные наименования должностей, профессий | Автоклавщик, оператор по обслуживанию автоклавов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 8112 | Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования |
|  | 8114 | Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов |
|  | 8121 | Операторы металлоплавильных установок |
|  | 8131 | Операторы установок по переработке химического сырья |
|  | 8181 | Операторы машин по изготовлению стекла и керамики |
|  | 8189 | Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы |
| ЕТКС или ЕКС | 1-2 | Автоклавщик (разряды 3-5) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Остановка автоклава, прекращение работ | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проверять наличие остаточного давления в автоклаве с помощью контрольного крана по окончании режима паровой обработки и выпуска пара в емкость или другой автоклав |
| --- | --- |
|  | Выгружать готовую продукцию из автоклава |
|  | Проводить вентиляцию и проветривание служебного помещения при значительном выделении пара после выгрузки готового продукта и пониженной видимости |
|  | Отключать электропитание систем управления автоклавом, перекрывать паровую магистраль, выключать общее электроосвещение |
|  | Производить вывод оборудования в ремонт по указанию руководства |
|  | Отключать ремонтируемое оборудование от источников питания, устанавливать технологические заглушки на трубопроводы и задвижки |
|  | Вывешивать на средствах управления предупреждающие таблички |
|  | Опробовать отремонтированное оборудование по указанию руководства, приводить его в рабочее состояние, получать разрешение на его эксплуатацию |
|  | Обращать повышенное внимание и осуществлять контроль за работой отремонтированных механизмов, узлов, деталей и участков оборудования |
|  | Проводить по окончании работ уборку рабочего места |
|  | Выполнять требования личной гигиены |
|  | Документальное оформление результатов работ |
| Необходимые умения | Останавливать работу автоклава в режимах и порядке предусмотренных инструкцией по эксплуатации |
|  | Поддерживать установленный режим тепловой обработки, производить регулирование температуры, давления, продолжительности обработки |
|  | Загружать и выгружать вагонетки, контейнеры с изделиями, закрывать и открывать крышки автоклавов |
|  | Производить перепуск пара из автоклава в автоклав |
|  | Производить спуск конденсата и теплоносителя после окончания процесса |
|  | Соблюдать установленный порядок и график работы автоклавов |
|  | Вести установленную техническую документацию |
|  | Регулировать процесс и порядок поступления теплоносителя |
|  | Вести процесс тепловой обработки изделий в автоклавах |
|  | Выполнять работы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в надлежащем состоянии |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Взаимодействовать с персоналом, используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство автоклавов, алгоритм функционирования, предусмотренный технической документацией изготовителя, контрольно-измерительных приборов загрузочных и выгрузочных механизмов |
|  | Свойства и параметры теплоносителя |
|  | Свойства гидромассы и изделий |
|  | Технологию тепловой обработки изделий |
|  | Схему подачи теплоносителя |
|  | Назначение регулирующих кранов, клапанов |
|  | График работы автоклавов |
|  | Основные положения правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Основные положения правил санитарной, личной гигиены |
|  | Основные положения правил, требований и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг) виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Производственную сигнализацию |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию автоклавов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Устранение неисправностей при работе автоклава, ликвидация аварийных ситуаций | Код | A/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Останавливать работу автоклава в порядке, предусмотренном правилами эксплуатации при выявлении аварийных ситуаций |
|  | Обесточивать и отсоединять аварийное оборудование от источника питания (автоклав от паропровода, электрический двигатель от электросети) |
|  | Останавливать работу автоклава в порядке, предусмотренном правилами эксплуатации при выявлении нештатных ситуаций: прекращения подачи электроэнергии, при появлении посторонних шумов, вибрации, запаха гари и других неявных аварийных признаков, а также утечки газа |
|  | Принимать необходимые меры для локализации и устранения возможностей развития аварийной ситуации при отсутствии опасности для здоровья и жизни людей |
|  | Покидать опасную зону, при явном наличии опасности для здоровья и жизни людей, предупредив работающих в непосредственной близости от нее |
|  | Оповещать руководство, аварийные и экстренные службы об аварии |
|  | Принимать мер по устранению технических причины, вызвавших аварию и/или несчастный случай, освобождать пострадавших от воздействия продолжающие действовать опасных факторов (перекрывать подачу пара, отключать электроэнергию, останавливать движущийся механизм и т.п.) |
|  | Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в результате несчастного случая |
|  | Принимать меры к сохранности окружающей обстановки для проведения расследования причин возникновения аварии |
|  | Сообщать о аварийной ситуации и несчастном случае руководству и должностному лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию автоклавов |
|  | Документальное оформление результатов работ |
| Необходимые умения | Останавливать работу автоклава в режимах и порядке предусмотренных инструкцией по эксплуатации |
|  | Поддерживать установленный режим тепловой обработки, производить регулирование температуры, давления, продолжительности обработки |
|  | Загружать и выгружать вагонетки, контейнеры с изделиями, закрывать и открывать крышки автоклавов |
|  | Производить перепуск пара из автоклава в автоклав |
|  | Производить спуск конденсата и теплоносителя после окончания процесса |
|  | Соблюдать установленный порядок и график работы автоклавов |
|  | Пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения |
|  | Оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, в результате несчастного случая, при ожогах, поражении электрическим током |
|  | Вести установленную техническую документацию |
|  | Регулировать процесс и порядок поступления теплоносителя |
|  | Вести и останавливать процесс тепловой обработки изделий в автоклавах |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности способствующие возникновению аварийных ситуаций |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |
|  | Взаимодействовать с персоналом, используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство автоклавов, алгоритм функционирования, предусмотренный технической документацией изготовителя, контрольно-измерительных приборов загрузочных и выгрузочных механизмов |
|  | Перечень неисправностей, эксплуатация автоклава при которых запрещена |
|  | Порядок действий персонала в аварийных ситуациях |
|  | Свойства и параметры теплоносителя |
|  | Свойства гидромассы и изделий |
|  | Технологию тепловой обработки изделий |
|  | Схему подачи теплоносителя |
|  | Назначение регулирующих кранов, клапанов |
|  | График работы автоклавов |
|  | Основные положения правил внутреннего трудового распорядка |
|  | Основные положения правил санитарной, личной гигиены |
|  | Основные положения правил, требований и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты |
|  | Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг) виды брака и способы его предупреждения и устранения |
|  | Производственную сигнализацию |
|  | Требования по рациональной организации труда на рабочем месте |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию автоклавов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |
|  | Исполнительный вице - президент РСПП (ООР) Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (ОООР «ЛК ФЛП»), город Москва |
| 5 | Некоммерческое партнерство по сертификации качества оборудования, работ, услуг и аттестации специалистов «Межрегиональный сертификационный центр качества» (НП «МСЦК»), город Москва |
| 6 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (СРО «Русьэкспертлифт»), город Москва |
| 7 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис»), город Москва |
| 8 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 9 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 10 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 11 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, (НССО ПБ), город Москва |
| 12 | Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (НП СРО «РОСМА»), город Ивантеевка, Московская область |
| 13 | Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «ОЛИВИН» (НОЧУ ДО «Учебный центр «ОЛИВИН»), город Серпухов, Московская область |
| 14 | Публичное акционерное общество «Интер РАО», город Москва |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплексстрой» |

# Endnotes

ОК 010-2014, Общероссийский классификатор занятий (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст), действует с 01.07.2015

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)