УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Токарь-расточник

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка простых заготовок  на универсальных расточных станках»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка заготовок средней сложности  на  универсальных и координатно-расточных станках»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка  сложных заготовок и узлов  на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках»	11

3.4. Обобщенная трудовая функция «Обработка  сложных  заготовок  и узлов   на универсальных расточных станках»	15

3.5. Обобщенная трудовая функция «Обработка сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок  на расточных станках различных видов и конструкций»	18

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	21

I. Общие сведения

| Выполнение токарно-расточных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Изготовление металлических и неметаллических деталей на токарно-расточных станках различных видов

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Обработка простых заготовок на универсальных расточных станках | 2 | Обработка простых заготовок с точностью 12 - 14 квалитет на универсальных расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | A/02.2 | 2 |
| B | Обработка заготовок средней сложности на универсальных и координатно-расточных станках | 3 | Обработка заготовок средней сложности с точностью 7 - 11 квалитет на универсальных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и специализированных станках | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 | B/02.3 | 3 |
| C | Обработка сложных заготовок и узлов на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках | 4 | Обработка сложных заготовок с точностью 7 - 10 квалитет на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках универсального типа с подвижным столом и координатными перемещениями рабочих органов | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных деталей и узлов с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | C/02.4 | 4 |
| D | Обработка сложных заготовок и узлов на универсальных расточных станках | 4 | Обработка сложных заготовок и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей с точностью 6-7 квалитет на универсальных расточных станках. | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных деталей и узлов с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | D/02.4 | 4 |
| Е | Обработка сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок на расточных станках различных видов и конструкций | 4 | Обработка сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок и инструмента по 1-5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами на расточных станках различных типов и конструкций | Е/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,001 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,002 | Е/02.4 | 4 |

III. Характеристикаобобщенныхтрудовыхфункций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых заготовок на универсальных расточных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-расточник 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее 2 месяцев) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 126 | Токарь-расточник 2 разряда |
|  | § 98 | Станочник широкого профиля 2 разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка простых заготовок с точностью 12 - 14 квалитет на универсальных расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места токаря-расточника |
|  | Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального инструмента, универсальных приспособлений, технологической оснастки и оборудования |
|  | Выполнение технологических операций обработки простых заготовок по 12 - 14 квалитетам на универсальных расточных станках |
|  | Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения сменного задания |
|  | Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке |
|  | Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки |
|  | Установка резцов, сверл, фрез (в том числе со сменными режущими пластинами) в шпиндель токарно-расточного станка |
|  | Управление расточными станками с диаметром шпинделя от 200 мм 250 мм |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места токаря-расточника |
|  | Устанавливать резцы, фрезы, сверла (в том числе со сменными режущими пластинами), определять момент затупления инструмента по внешним признакам |
|  | Читать рабочие чертежи |
|  | Производить смазку механизмов станка и приспособлений в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочно-охлаждающей жидкости на токарно-расточных станках |
|  | Удалять стружку и загрязнения с рабочих органов токарно-расточного станка в приемник |
|  | Производить предварительное растачивание отверстий рычагов |
|  | Производить подрезание торцов и центровка заготовки |
|  | Фрезеровать пазы бойков ковочных молотов |
|  | Растачивать отверстия вилки, серьги, тяги, кронштейнов |
|  | Фрезеровать прямолинейные кромки и фаски деталей длиной до 1300мм. |
|  | Производить предварительное растачивание отверстий с подрезанием торца фланцев простых |
|  | Сверлить отверстия по кондуктору фланцев арматуры |
|  | Производить растачивание, сверление и фрезерование плоскостей фундаментов простых |
|  | Сверлить и растачивать отверстия шестерен, колес, бегунов |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы однотипных расточных станков |
|  | Правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, предельных отклонений, параметров шероховатости) |
|  | Инструкция по ежедневному техническому обслуживанию расточного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарно-расточных работ |
|  | Устройство, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и режущего инструмента |
|  | Правила установки резцов, фрез, сверл (в том числе со сменными режущими пластинами) |
|  | Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов |
|  | Правила и последовательность установки и закрепления заготовок, исключающие их самопроизвольное выпадение |
|  | Основные свойства обрабатываемых материаловиз углеродистой стали |
|  | Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостейс целью увеличения срока эксплуатации режущего инструмента |
|  | Технологию выполнения несложных токарно-расточных работ: растачивания отверстий, сверления отверстий; фрезерования пазов, прямолинейных кромок и фасок; обработка плоскостей; подрезание торцов |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении токарно-расточных работ |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно-расточных работ, правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-расточных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей простых деталей |
|  | Измерять детали с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и с калибрами, обеспечивающими погрешность не менее 0,02 |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и устройство контрольно-измерительных и разметочных инструментов, шаблонов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Правила проведения замеров измерительными инструментами простых деталей при выполнении технологического процесса обработки на универсальных расточных станках |
|  | Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок средней сложности на универсальных и координатно-расточных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-расточник 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке простых заготовок на универсальных расточных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для установки и снятия деталей необходимо прохождение обучения по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 126 | Токарь-расточник 3 разряда |
|  | § 99 | Станочник широкого профиля 3 разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка заготовок средней сложности с точностью 7 - 11 квалитет на универсальных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и специализированных станках | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение технологических операцийобработки заготовок средней сложности по 8 - 11 квалитетам на универсальных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологических операций обработки заготовок по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей |
|  | Управление подъемно-транспортным оборудованием с пола |
|  | Управление токарно-расточными станками с диаметром шпинделя 250 мм и выше |
|  | Установка деталей и узлов на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи |
|  | Выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей и настраивать узлы и механизмы станка для их обработки |
|  | Выбирать приемы обвязки и зацепки заготовок для подъема и перемещения в соответствии со схемами строповки |
|  | Производить предварительное растачивание отверстий муфт соединительных |
|  | Сверлить, растачивать, фрезеровать окна по разметке и заданным координатам крышек, донышек, оболочек, секций |
|  | Производить предварительное растачивание отверстий под подшипники корпусов редукторов |
|  | Растачивать отверстия и подрезать торцы колец для подшипников |
|  | Фрезеровать прямолинейные кромки и фаски деталей длиной свыше 1300 мм |
|  | Сверлить и предварительно растачивать бабки задние металлорежущих станков |
|  | Фрезеровать торцы валов с зацентровкой |
|  | Фрезеровать прямолинейные кромки и фаски деталей и заготовок длиной до 1300 мм |
|  | Производить расточку эллипсных вырезов и горловин, обработку фасок деталей средней сложности |
|  | Растачивать отверстия, фрезеровать по контуру и производить обработку фасок деталей фигурных с горловинами и отверстиями |
|  | Сверлить и растачивать отверстия звездочек волочильных станков, ножей прокатных станов, рычагов, кривошипов с диаметром отверстий до 100 мм |
|  | Сверлить, рассверливать отверстия колец и фланцев диаметром до 1000 мм |
|  | Растачивать отверстия кондукторов с отверстиями в одной или двух плоскостях, суппортов, стоек небольших станков, станин крупных станков |
|  | Производить предварительную расточку и подрезку торцов корпусов подшипников |
|  | Растачивать патроны зажимные станочные четырехкулачковые, пресс-формы, шаблоны несложные и кулачки для автоматов |
|  | Фрезеровать и сверлить плиты анкерные |
|  | Подрезать и растачивать тройники, колена, патрубки |
|  | Производить растачивание, сверление и фрезерование плоскостей фундаментов средней сложности |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов |
|  | Правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем-расточником более высокой квалификации |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Правила и углы заточки режущего инструмента с твердосплавной пластиной |
|  | Геометрию режущего инструмента, термообработку |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов – легированных сталей, чугунов, цветных металлов, неметаллических материалов |
|  | Основные положения теории резания: скорость резания, глубину резания, подачу |
|  | Схемы строповки, структура и параметры технологических карт на выполнение погрузочно-разгрузочных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей деталей средней сложности |
| Необходимые умения | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей деталей средней сложности |
|  | Измерять детали с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающими погрешность не ниже 0,05 мм, и с калибрами, обеспечивающими погрешность не менее 0,01 |
| Необходимые знания | Назначение, правила применения и устройство контрольно-измерительных и разметочных инструментов, шаблонов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 |
|  | Правила проведения замеров измерительными инструментами деталей средней сложности при выполнении технологических операций обработки на универсальных и координатно-расточных станках |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения |
|  | Единая система допусков и посадок |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных заготовок и узлов на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-расточник 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке заготовок средней сложности на универсальных и координатно-расточных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для установки и снятия деталей необходимо прохождение обучения по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 128 | Токарь-расточник 4 разряда |
|  | § 100 | Станочник широкого профиля 4 разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных заготовок и узлов с точностью 7 - 10 квалитет на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках универсального типа с подвижным столом и координатными перемещениями рабочих органов | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочих мест по стадиям технологического процесса |
| --- | --- |
|  | Выполнение технологических операций обработки сложных заготовок и узлов по 7 - 10 квалитетам с большим переходом и установок на универсальных, координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках различных типов |
|  | Обработка заготовок, требующих точного соблюдения расстояния между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей. |
|  | Растачивание с применением одной или двух борштанг одновременно и летучего суппорта. |
|  | Определение положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях |
|  | Наладка токарно-расточных станков. |
|  | Обработка деталей, требующих точного соблюдения размеров |
|  | Обработка деталей из легированных сталей и твердых сплавов |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочие места по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Управлять расточными станками с диаметром шпинделя свыше 200 мм. |
|  | Производить растачивание отверстий кривошипов диаметром свыше 100 мм, головок револьверных |
|  | Производить разметку, сверление и растачивание отверстий балок консольных |
|  | Растачивать отверстия в шатунных шейках, сверлить и производить развертывание отверстий во фланце валов коленчатых |
|  | Фрезеровать кромки и фаски сложных деталей с криволинейными кромками с длиной свыше 1300 мм |
|  | Сверлить, растачивать, развертывать отверстия по заданным координатам в различных плоскостям донышек |
|  | Растачивать отверстия под запрессовку втулок и растачивать втулки после запрессовки захлопок |
|  | Растачивать отверстия и карманы с подрезкой торцов сложных, сварных и штампованных корпусов захлопок |
|  | Растачивать противоположно расположенных отверстий с применением борштанги на длину хода стола корпусов и крышек |
|  | Растачивать корпуса редукторов с двумя и более осями, расположенными в одной плоскости, диаметром до 300 мм |
|  | Растачивать отверстия под пиноль задних бабок токарно-винторезных станков |
|  | Производить окончательное растачивание корпусов фильтров диаметром свыше 1000 мм, колонн статоров гидротурбин, корпусов опорных подшипников диаметром до 400 мм, шатунов дизелей, ковочных машин, главных паровых машин с расстоянием между центрами до 1800 мм |
|  | Растачивать конусные отверстия шкивов тормозных, муфт |
|  | Фрезеровать криволинейные кромки штампов |
|  | Фрезеровать, сверлить и растачивать фундаменты в 2-х и более плоскостях |
|  | Производить чистовое растачивание и фрезерование Т-образных пазов столов фрезерных, сверлильных станков и формовочных машин |
|  | Растачивать отверстия, расположенных в различных плоскостях пресс-форм, кондукторов сложных |
|  | Сверлить, растачивать, производить развертывание отверстий по заданным координатам в различных плоскостях |
|  | Растачивать крюки мостовых кранов |
|  | Растачивать и подрезать торцы корпусов редукторов |
|  | Производить предварительное растачивание, фрезеровать торцы корпусов передних бабок станков |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Теория резанья в объеме, соответствующем сложности работ на расточных станках с диаметром шпинделя свыше 200 мм. |
|  | Устройство и кинематические схемы расточных станков различных типов, правила проверки их на точность |
|  | Устройство, конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Способы наладки специализированных борштанг |
|  | Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Измерение параметров сложных деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Оценка параметров шероховатости и обработанной поверхности органолептическим методом |
| Необходимые умения | Производить контрольные измерения профилей и конфигураций средней сложности с использованием контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Оценивать соответствие обработанных поверхностей, профилей и конфигураций средней сложности параметрам шероховатости |
| Необходимые знания | Устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, шаблонов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Систему допусков и посадок |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных заготовок и узлов на универсальных расточных станках | Код | D | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-расточник 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке сложных заготовок и узлов на специализированных координатно-расточных и алмазно-расточных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте При необходимости использования грузоподъемного оборудования для установки и снятия деталей необходимо прохождение обучения по выполнению работ с использованием грузоподъемного оборудования, с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 129 | Токарь-расточник 5разряда |
|  | § 101 | Станочник широкого профиля 5 разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных заготовок и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей с точностью 6-7 квалитет на универсальных расточных станках. | Код | D/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочих мест по стадиям технологического процесса |
|  | Выполнение технологических операций при обработке сложных деталей и узлов с большим числом обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей по 6 - 7 квалитетам универсальных расточных станках. |
|  | Обработка деталей и узлов с выверкой в нескольких плоскостях с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и фрезерных головок. |
|  | Нарезание резьбы различного профиля и шага |
|  | Координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрических плиток |
|  | Растачивание отверстий на алмазно-расточных станках всех типов в сложных деталях по 6 квалитету. |
|  | Установка деталей в различных приспособлениях, универсальных патронах, на угольнике и на планшайбе с точной выверкой по индикатору не более 0,02 мм |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочие места по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Подготавливать инструмент и приспособления, выполнять обработку и измерения наружных и внутренних поверхностей с труднодоступными для обработки и измерений местами |
|  | Фрезеровать плоскости, замки, растачивать отверстия с подрезанием торцов по заданным координатам корпусов, головок, конусных и сферических узлов |
|  | Производить окончательное растачивание отверстий под подшипники корпусов редукторов с пересекающимися осями отверстий |
|  | Производить окончательное растачивание корпусов опорных подшипников диаметром свыше 400 мм, шатунов главных паровых машин с расстоянием между центрами свыше 1800 мм, блоков цилиндров двигателя, корпусов поплавковых клапанов |
|  | Производить разметку и нанесение точных рисок на шкалы и нониусы |
|  | Растачивать и фрезеровать пазы "ласточкин хвост" шаботы штамповочных молотов |
|  | Растачивать отверстия шестерен портальных кранов со смещенным отверстием для цапфы кривошипно-шатунного механизма |
|  | Растачивать рамы тележек мостовых электрических кранов приспособления многоместные и штампы многопуансонные |
|  | Сверлить, растачивать отверстия, фрезеровать пазы панелей электрических |
|  | Растачивать отверстия в плоскостях, расположенных под различными углами кондукторов |
|  | Производить окончательное растачивание отверстий для нарезания резьбы корпусов компрессоров |
|  | Растачивать отверстия под запрессовку подшипников качения корпусов многошпиндельных головок |
|  | Производить разметку, сверление и растачивание отверстий калибров и различных приспособлений |
|  | Растачивать вкладыши после заливки клетей шестеренных прокатных станов |
|  | Производить разметку рабочего корпуса, сверлить и растачивать матрицы сложные для штампов, пресс-формы, формы для литья под давлением |
|  | Производить окончательное растачивание отверстий корпусов передних бабок металлорежущих станков |
|  | Растачивать и подрезать суппорты крупных токарных, фрезерных и других станков |
|  | Производить разметку, сверлить и растачивать шаблоны и лекала сложные для распределительных кулачков и копиров |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Конструктивные особенности и правила проверки на точность расточных станков различных конструкций, универсальных и специальных приспособлений |
|  | Геометрия, правила термообработки, заточки и доводки различного режущего инструмента |
|  | Способы достижения установленной точности и чистоты обработки |
|  | Правила определения режима резания по справочникам и паспорту расточного станка |
| Другие характеристики |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров сложных деталей и узлов с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | D/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров сложных деталей и узлов с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| --- | --- |
|  | Оценка параметров шероховатости и обработанной поверхности органолептическим методом |
| Необходимые умения | Производить контрольные измерения сложных деталей и узлов с использованием контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Оценивать соответствие обработанных поверхностей сложных деталей и узлов параметрам шероховатости |
| Необходимые знания | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов, шаблонов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,01 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок на расточных станках различных видов и конструкций | Код | Е | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-расточник 6 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке сложных заготовок и узлов на универсальных расточных станках. |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. При необходимости использования грузоподъемного оборудования для установки и снятия деталей необходимо прохождение обучения по выполнению работ с использованием стропального оборудования, с отметкой о периодическом (или внеочередном) прохождении проверок знаний производственных инструкций Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 129 | Токарь-расточник 6 разряда |
|  | § 102 | Станочник широкого профиля 6 разряда |
| ОКПДТР | 19163 | Токарь-расточник |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок и инструмента по 1-5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами на расточных станках различных типов и конструкций | Код | Е/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочих мест по стадиям технологического процесса |
|  | Выполнение технологических операций обработки сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей и инструмента по 1-5 квалитетам с большим числом переходов и установок, с труднодоступными для обработки и измерения местами |
|  | Установка комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях на расточных станках различных типов и конструкций. |
|  | Координатное растачивание отверстий без приспособлений с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микроскопических плиток |
|  | Сверление, фрезерование и растачивание сложных экспериментальных и дорогостоящих заготовок и инструментов с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и фрезерных головок |
|  | Нарезание сложных резьб с применением резьбовых суппортов различных конструкций |
|  | Сверление, фрезерование и растачивание сложных крупногабаритных деталей и узлов, а также тонкостенных деталей, подверженных деформации, на уникальных расточных станках |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочие места по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Осуществлять установку, перестановку и комбинированное крепление заготовок при помощи различных приспособлений с точной выверкой в различных плоскостях для обработки деталей и инструментов с точностью по 1 - 5 квалитетам |
|  | Растачивать под гильзы и коленчатый вал блоки восьми и более цилиндровых двигателей |
|  | Растачивать по шести-семи осям корпуса быстроходных многоосных редукторов. |
|  | Производить окончательное растачивание отверстий корпусов мощных воздуходувок |
|  | Растачивать и подрезать шпиндели шарнирные блюмингов диаметром свыше 1000 мм |
|  | Фрезеровать плоскости и растачивать отверстия станин многовалковых (пятидесятивалковых) листоправильных машин |
|  | Производить окончательное растачивание корпусов передних бабок крупногабаритных станков, подшипников упорныхсудовых диаметром свыше 400 мм., подшипников судовых упорных специального типа с диаметром свыше 800 мм, серьги рабочих колес гидротурбин с соблюдением межцентрового расстояния до 0,02 мм |
|  | Растачивать отверстия под соединительные болты колес крупных водяных турбин в собранном виде с валами Растачивать трубы дейдвудные |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Конструкция и правила проверки на точность расточных станков различных типов |
|  | Способы установки, крепления и выверки сложных деталей и методы определения технологической последовательности их обработки |
|  | Устройство, геометрия, правила термообработки, заточки и доводки всех видов режущего инструмента |
|  | Правила определения оптимальных режимов резания по справочнику и паспорту станкаи визуальный контроль по типу образуемой стружки |
|  | Правила заточки и доводки всех видов режущего инструмента |
|  | Требования стандартов единой системы конструкторской документации и единой системы технологической документации к оформлению и составлению чертежей, эскизов, схем и технологических карт |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,001 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,002 | Код | Е/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Измерение параметров сложных экспериментальных и дорогостоящих деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,001 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,002 |
|  | Оценка параметров шероховатости и обработанной поверхности органолептическим методом |
| Необходимые умения | Производить контрольные измерения деталей и инструментов любой сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,001 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,002 |
|  | Оценивать соответствие обработанных поверхностей деталей и инструментов любой сложности параметрам шероховатости |
| Необходимые знания | Правила настройки и регулирования контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,001 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,002 |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж, город Вичуга, Ивановская область |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод»", город Вичуга, Ивановская область |
| 4 | Открытое акционерное общество «Строммашина», город Кохма, Ивановская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Ст.212 ТК РФ, Постановление Минтруда и Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»

Постановление правительства РФ №697 от 14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение  по которым поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора  или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации