УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Резьбофрезеровщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	3

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение простых работ по фрезерованию резьбы»	3

3.2. Обобщенная трудовая функция «Выполнение работ средней сложности по фрезерованию резьбы»	5

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение сложных работ по фрезерованию резьбы»	11

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	15

I. Общие сведения

| Фрезерование наружной и внутренней резьбы на резьбофрезерных станках |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Фрезерование резьбы различного профиля и шага

Группа занятий:

| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ по фрезерованию резьбы | 2 | Установка деталей для фрезерования резьб | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Фрезерование наружной и внутренней резьбы на простых деталях по 8 - 10 квалитетам на налаженных однотипных резьбофрезерных станках | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение работ средней сложности по фрезерованию резьбы | 3 | Фрезерование наружной и внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках с одновременным обслуживанием нескольких станков | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Фрезерование резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам на специализированных полуавтоматических или автоматических станках, приспособленных или налаженных для обработки определенных деталей. | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Подналадка резьбофрезерных станков и установление последовательности и режимов обработки по технологической карте или указанию мастера. | B/03.3 | 3 |
| C | Выполнение сложных работ по фрезерованию резьбы | 3 | Фрезерование наружных и внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций и обрабатывающих центрах с числовым программным управлением (ЧПУ) с применением специальных приспособлениий. | C/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение расчетов для резьбофрезерных работ | C/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по фрезерованию резьбы | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | Не менее шести месяцев работы под руководством работника более высокого уровня квалификации |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 83 | Резьбофрезеровщик 2 разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Установка деталей для фрезерования резьб | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
| --- | --- |
|  | Установка деталей в центрах, оправках, патроне и специальных приспособлениях для выполнения резьбофрезерных работ |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место резьбофрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Выбирать и использовать приспособления и инструменты с целью установки деталей для фрезерования на однотипных резьбофрезерных станках |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест резьбофрезеровщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Устройство и принцип работы однотипных резьбофрезерных станков |
|  | Наименование, назначение, условия применения наиболее распространенных приспособлений и устройств, контрольно-измерительных инструментов при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Система допусков и посадок при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Наименование и маркировка обрабатываемых металлов при выполнении резьбофрезерных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование наружной и внутренней резьбы на простых деталях по 8 - 10 квалитетам на налаженных однотипных резьбофрезерных станках | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
| --- | --- |
|  | Фрезерование наружной резьбы на простых деталях по 8 - 10 квалитетам на налаженных однотипных резьбофрезерных станках |
|  | Фрезерование внутренней резьбы на простых деталях по 8 - 10 квалитетам на налаженных однотипных резьбофрезерных станках |
|  | Контроль параметров и качества фрезерования простых деталей |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место резьбофрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание фрезерного оборудования |
|  | Устанавливать и снимать деталь при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Управлять налаженным резьбофрезерным оборудованием |
|  | Читать и применять техническую документацию (рабочий чертеж) при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Выбирать и использовать приспособления для фрезерования наружной резьбы на простых деталях на налаженных однотипных резьбофрезерных станках |
|  | Выбирать и использовать приспособления для фрезерования внутренней резьбы на простых деталях на налаженных однотипных резьбофрезерных станках |
|  | Выполнять работы по фрезерованию внутренней резьбы на простых деталях на налаженных однотипных резьбофрезерных станках по 8 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять работы по фрезерованию наружной резьбы на простых деталях на налаженных однотипных резьбофрезерных станках по 8 - 10 квалитетам |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества фрезерования простых деталей |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества фрезерования простых деталей |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении фрезерных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест резьбофрезеровщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Правила эксплуатации налаженного резьбофрезерного оборудования, |
|  | Общие сведения о резьбе, принятой степени точности резьбы, основные понятия о процессе резания |
|  | Приемы, обеспечивающие заданные точность и качество резьбы при проведении резьбофрезерных работ |
|  | Устройство и принцип работы однотипных резьбофрезерных станков |
|  | Наименование, назначение, условия применения наиболее распространенных приспособлений и устройств, контрольно-измерительных инструментов при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Система допусков и посадок при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Наименование и маркировка обрабатываемых металлов при выполнении резьбофрезерных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ средней сложности по фрезерованию резьбы | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по выполнению простых работ по фрезерованию резьбы |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 84 | Резьбофрезеровщик 3 разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование наружной и внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках с одновременным обслуживанием нескольких станков | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений для фрезерования наружной резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках |
|  | Выбор приспособлений для фрезерования внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества фрезерования |
|  | Фрезерование наружной резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках с одновременным обслуживанием нескольких станков. |
|  | Фрезерование внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам на резьбофрезерных станках с одновременным обслуживанием нескольких станков. |
|  | Контроль параметров и качества фрезерных работ средней сложности |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место резьбофрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку резьбофрезерных станков и управлять ими |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание фрезерного оборудования |
|  | Выбирать и использовать приспособления для фрезерования внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выбирать и использовать приспособления для фрезерования наружней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять работы по фрезерованию внутренней резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выполнять работы по фрезерованию наружной резьбы всевозможных профилей на деталях средней сложности по 7 - 10 квалитетам |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества фрезерования всевозможных профилей на деталях средней сложности |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества фрезерования простых деталей |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении фрезерных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест резьбофрезеровщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и правила подналадки резьбофрезерных станков |
|  | Устройство и правила применения различных резьбовых фрез и приспособлений |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Элементы, виды резьб и способы их измерения |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Порядок ежесменного обслуживания фрезерного оборудования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам на специализированных полуавтоматических или автоматических станках, приспособленных или налаженных для обработки определенных деталей | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
| --- | --- |
|  | Выбор приспособлений для фрезерования резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам на специализированных полуавтоматических или автоматических станках, приспособленных или налаженных для обработки определенных деталей. |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества фрезерования |
|  | Фрезерование резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам на специализированных полуавтоматических или автоматических станках, приспособленных или налаженных для обработки определенных деталей. |
|  | Контроль параметров и качества фрезерных работ средней сложности |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место резьбофрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Управлять специализированными полуавтоматическими или автоматическими резьбофрезерными станками, приспособленными или налаженными для обработки определенных деталей |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание фрезерного оборудования |
|  | Выбирать и использовать приспособления для фрезерования резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам |
|  | Выполнять работы по фрезерованию резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества фрезерования резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества фрезерования резьбы различных профилей на деталях средней сложности по 7 - 8 квалитетам |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении фрезерных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест резьбофрезеровщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство специализированных полуавтоматических или автоматических резьбофрезерных станков |
|  | Устройство и правила применения различных резьбовых фрез и приспособлений |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Элементы, виды резьб и способы их измерения |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Порядок ежесменного обслуживания фрезерного оборудования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении резьбофрезерных рбот |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Подналадка резьбофрезерных станков и установление последовательности и режимов обработки по технологической карте или указанию мастера | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
| --- | --- |
|  | Подналадка обычных резьбофрезерных станков |
|  | Установление последовательности и режимов фрезерной обработки деталей по технологической карте или указанию мастера. |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку обычных резьбофрезерных станков |
|  | Выбирать последовательности фрезерной обработки деталей по технологической карте или указанию мастера. |
|  | Выбирать режимы фрезерной обработки деталей по технологической карте или указанию мастера. |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении резьбофрезерных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест резьбофрезеровщика, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство резьбофрезеровальных станков |
|  | Устройство и правила применения различных резьбовых фрез и приспособлений |
|  | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Элементы, виды резьб и способы их измерения |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Порядок ежесменного обслуживания фрезерного оборудования |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ |
|  | Приспособления, оборудование и порядок работ по проведению статической или динамической балансировки фрезерного инструмента |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ по фрезерованию резьбы | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Резьбофрезеровщик 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт по выполнению средней сложности работ по нарезанию резьб не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выявлении вредных или опасных производственных факторов |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7224 | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |
| ЕТКС | § 85 | Резьбофрезеровщик 4 разряда |
| ОКПДТР | 17985 | Резьбофрезеровщик |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Фрезерование наружных и внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций и обрабатывающих центрах с ЧПУ с применением специальных приспособлениий | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Подготовка и обслуживание рабочего места резьбофрезеровщика |
|  | Выбор специальных приспособлений для фрезерования наружных резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выбор специальных приспособлений для фрезерования внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выбор специальных и универсальных приспособлений, контрольно-измерительных средств контроля параметров и качества фрезерования |
|  | Фрезерование наружных резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Фрезерование внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Программирование фрезерования резьбы |
|  | Контроль параметров и качества сложных фрезерных работ |
| Необходимые умения | Подготавливать и содержать рабочее место резьбофрезеровщика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности |
|  | Производить текущую наладку резьбофрезерных станков различных конструкций и управлять ими |
|  | Производить ежесменное техническое обслуживание фрезерного оборудования |
|  | Выбирать и использовать специальные приспособления для фрезерования наружных резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выбирать и использовать специальные приспособления для фрезерования внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выполнять работы по фрезерованию наружных резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выполнять работы по фрезерованию внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Выбирать и использовать приспособления, контрольно-измерительные средства и инструмент для контроля параметров и качества фрезерования наружных и внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
|  | Осуществлять контроль параметров и качества фрезерования наружных и внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету |
|  | Составлять программы для выполнения резьбофрезерования на обрабатывающих центрах с ЧПУ |
|  | Предупреждать и устранять возможный брак при выполнении фрезерных работ |
| Необходимые знания | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Руководство по эксплуатации, устройство и кинематические схемы резьбофрезерных станков различных типов |
|  | Правила проверки на точность резьбофрезерных станков различных типов |
|  | Стандарты на резьбу |
|  | Универсальный метод измерения резьб |
|  | Геометрия и правила заточки режущего инструмента |
|  | Конструктивное устройство и правила применения различных приспособлений при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Понятие цикла фрезеровки резьбы стойки ЧПУ |
|  | Правила написания программ для нарезания конической резьбы NPT резьбовой фрезой, для фрезерной обработки метрической внутренней резьбы в глухом отверстии, для нарезки наружной резьбы резьбофрезой |
|  | Назначение и устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов при резьбофрезерных работах |
|  | Система допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Нормативные значения контролируемых параметров и допускаемые отклонения при выполнении резьбофрезерных работ |
|  | Марки и характеристики применяемых СОЖ |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение расчетов для резьбофрезерных работ | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение расчетов для фрезерования наружных резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
| --- | --- |
|  | Выполнение расчетов для фрезерования внутренних резьб всевозможных профилей на сложных деталях по 6 квалитету на резьбофрезерных станках различных конструкций |
| Необходимые умения | Производить расчеты для фрезерования резьбы на головках цилиндров, гребенках резьбонарезных, фрезах червячных |
|  | Производить расчеты для фрезерования внутренней резьбы на ступицах, трубах бурильных |
|  | Производить расчеты для предварительного фрезерования многозаходной резьбы на червяках |
|  | Предупреждать и устранять возможные ошибки при выполнении резьбофрезерных работ, проверять расчеты |
| Необходимые знания | Правила ведения расчетов для фрезерования резьбы на головках цилиндров, гребенках резьбонарезных, фрезах червячных |
|  | Правила ведения расчетов для фрезерования внутренней резьбы на ступицах, трубах бурильных |
|  | Правила ведения расчетов для фрезерования для предварительного фрезерования многозаходной резьбы на червяках |
|  | Методы проверки расчетов при выполнении резьбофрезерных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж, город Вичуга, Ивановская область |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод»", город Вичуга, Ивановская область |
| 4 | Открытое акционерное общество «Строммашина», город Кохма, Ивановская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Ст.212 ТК РФ, Постановление Минтруда и Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»

Постановление правительства РФ №697 от 14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение  по которым поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора  или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации