УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Токарь - револьверщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Токарная обработка простых деталей на токарно-револьверных станках»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Токарная обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках»	7

3.3. Обобщенная трудовая функция «Токарная обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках»	10

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	12

I. Общие сведения

| Выполнение токарно-револьверных работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Токарная обработка металлических и неметаллических деталей на токарно-револьверных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Токарная обработка простых деталей на токарно-револьверных станках | 2 | Обработка простых деталей по 12-14 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента, цангового и трехкулачкового патрона. | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм | A/02.2 | 2 |
| B | Токарная обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках | 3 | Обработка деталей средней сложности по 8-11 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента, цангового и трехкулачкового патрона | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | B/02.3 | 3 |
| C | Токарная обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках | 4 | Обработка сложных деталей с точностью 7-10 квалитет на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента цангового и трехкулачкового патрона | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка простых деталей на токарно-револьверных станках | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 2 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 131 | Токарь-револьверщик 2 разряда |
|  | § 98 | Станочник широкого профиля 2 разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка простых деталей по 12-14 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента, цангового и трехкулачкового патрона | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарно-револьверного станка к работе |
| --- | --- |
|  | Подготовка контрольно-измерительного, режущего, инструмента, универсальных приспособлений, технологической оснастки, оборудования и необходимые материалы (заготовок) для выполнения сменного задания |
|  | Подналадка токарно-револьверного станка |
|  | Токарная обработка простых деталей на токарно-револьверных станках. |
|  | Токарная обработка деталей на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций. |
|  | Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиками и плашками, метчик-протяжками |
| Необходимые умения | Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочно-охлаждающей жидкости на токарно-револьверных станках |
|  | Производить наладку токарно-револьверного станка. |
|  | Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбу метчиком и плашкой, метчиком-протяжкой (метрическую, трубную, упорную) |
|  | Устанавливать, закреплять и снимать заготовку при токарной обработке детали на токарно-револьверном станке |
|  | Затачивать резцы, сверла в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Устанавливать резцы в резцедержатель или в револьверную головку в том числе со сменными режущими пластинами), сверла |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям инструкции по охране труда для токаря-револьверщика. |
|  | Производить токарную обработку втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм |
|  | Производить полную токарную обработку болтов, винтов, пробок, шпилек, валиков гладких и ступенчатых, гаек и контргаек с диаметром резьбы до 24 мм |
|  | Производить токарную обработку с припуском на шлифование метчиков (без нарезания резьбы), разверток, сверл с цилиндрическим хвостовиком |
|  | Удалять стружку и загрязнения с рабочих органов станка в приемник |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |
| Необходимые знания | Устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверного станка |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарно- револьверного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарно-револьверных работ |
|  | Устройство, назначение и правила применения режущего инструмента, трехкулачкового и цангового патрона |
|  | Правила чтения конструкторской и технологической документации; квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Основные свойства металлических и неметаллических обрабатываемых материалов при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостей при токарной обработке для охлаждения и смазки детали и инструмента |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, деталей, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения токарно-револьверных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно - револьверных работ, правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-револьверных работ |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при выполнении токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм при выполнении токарно-револьверных работ |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые умения | Определять визуально дефекты обработанных поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Применять контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающие погрешность не ниже 0,1 мм при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые знания | Назначение, применение и устройство контрольно-измерительных и разметочных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Правила проведения замеров деталей измерительными инструментами при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Единую систему допусков и посадок при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля при выполнении токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь - револьверщик 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке простых деталей на токарно-револьверных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 132 | Токарь-револьверщик 3 разряда |
|  | § 99 | Станочник широкого профиля 3 разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО , ОКСВНК | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка деталей средней сложности по 8-11 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента, цангового и трехкулачкового патрона | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места на токарно-револьверных станках |
| --- | --- |
|  | Токарная обработка деталей средней сложности на токарно-карусельных станках |
|  | токарная обработка деталей на токарно-револьверных станках, налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций |
|  | Подналадка токарно-револьверного станка на чистовую обработку деталей |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документацию при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Производить подналадку токарно-револьверного станка на чистовую обработку деталей |
|  | Производить наружное обтачивание, растачивание, обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов |
|  | Производить подрезание, сверление, растачивание и нарезание резьбы на гайках суппортных с длиной нарезки до 50 мм |
|  | Обтачивать и растачивать по шаблону шары и шаровые соединения радиусом до 100 мм |
|  | Обтачивать, подрезать, сверлить, растачивать, нарезать резьбу штуцера с конусом для соединения труб |
|  | Производить полную токарную обработку втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм, гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными канавками диаметром до 200 мм, оправок для расточных резцов, ручек и рукояток фигурных, футорок, тройников прямых, угольников переходных всех размеров, фланцев, маховиков, шкивов, шестерен цилиндрических, шкивов гладких и для клиноременных передач диаметром до 500 мм, конических и червячных диаметром до 300 мм и штифтов конических |
|  | Производить предварительную токарную обработку плашек круглых с нарезанием резьбы, фрезы всех видов, разверток, зенкеров |
|  | Производить предварительную токарную обработку деталей |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации; квалитеты и параметры шероховатости поверхностей деталей при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков различных типов |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Правила содержания рабочих мест, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов либо керамической при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Единую систему допусков и посадок при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Основные свойства металлических и неметаллических материалов при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно - револьверных работ, правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия | Измерение параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые умения | Применять, контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Правила проведения замеров детали измерительными инструментами при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Единую систему допусков и посадок при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля при выполнении токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух месяцев работы по обработке деталей средней сложности на токарно-револьверных станках |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |
| ЕТКС | § 133 | Токарь-револьверщик 4 разряда |
|  | § 100 | Станочник широкого профиля 4 разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО, ОКСВНК | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Токарная обработка деталей с точностью 7-10 квалитет на токарно-револьверных станках | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Токарная обработка деталей с на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента, цангового и трехкулачкового патрона. |
| --- | --- |
|  | Нарезание наружных и внутренних двухзаходных треугольных, прямоугольных, полукруглых, пилообразных и однозаходных трапецеидальных резьб. |
|  | Наладка токарно-револьверных станков. |
| Необходимые умения | Подрезать, сверлить, растачивать и нарезать резьбу на гайках суппортных с длиной нарезки свыше 50 мм |
|  | Производить наладку токарно-револьверных станков. |
|  | Обтачивать и растачивать по шаблону шары и шаровые соединения с радиусом свыше 100 мм |
|  | Производить полную токарную обработку винтов для микрометров, дисков для универсальных патронов металлообрабатывающих станков, щитов подшипниковых, шестерен цилиндрических, шкивов гладких и для клиноременных передач диаметром свыше 500 мм, конических и червячных диаметром свыше 300 мм |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы токарно-револьверных станков различных типов и правила проверки их на точность |
|  | Конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Правила термообработки, заточки и доводки режущего инструмента при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту токарно-револьверного станка |
|  | Единую систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно - револьверных работ, правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики |  |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые умения | Применять, контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей детали при выполнении токарно-револьверных работ |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Правила проведения замеров детали измерительными инструментами при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Единую систему допусков и посадок при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля при выполнении токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей |
| --- |
| (наименование организации) |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Д.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вичугский многопрофильный колледж, город Вичуга, Ивановская область |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Машиностроительный завод»", город Вичуга, Ивановская область |
| 4 | Открытое акционерное общество «Строммашина», город Кохма, Ивановская область |
| 5. | Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Кохомский индустриальный колледж, город Кохма, Ивановская область |

# Endnotes

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Постановление правительства РФ №697 от 14.08.2013г. «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение  по которым поступающие проходят обязательные и предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора  или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации