## Slide 1
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ЗАТУЧНЫЙ Дмитрий Александрович
МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПРЕДНАМЕРЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

## Slide 2
Активность различных преступных группировок
Обеспечение безопасности страны в целом и гражданской авиации в частности
Возможность реализации этого направления
Финансовые средства
Соответствующая экспериментальная база
Необходимый инженерно-научный потенциал
Информация о функционировании навигационных систем гражданской авиации полностью известна
Стратегические направление деятельности террористических групп – радиоэлектронные удары по навигационным системам воздушного судна
Эффективность возможных радиотехнических террористических атак на навигационные системы ВС ГА

## Slide 3: Метод подавления заградительной помехи
Способ подавления:
Пространственное подавление сигналов на основе использования антенных решёток.
Аппаратура подавления помех:
Тракт с гетеродинным преобразователем
Аналого-цифровой преобразователь (по одному на каждый элемент)
Программируемая логическая интегральная схема
Процессор

## Slide 4: Разработка метода навигационного обеспечения ВС в условиях создания террористической группировкой уводящей помехи
Суть метода:
Комплексирование спутниковой радионавигационной системы с инерциальной навигационной системой
Составляющие аппаратуры:
Блок формирования вектора разностей скоростей инерциальной навигационной системы и спутниковой радионавигационной системы
Фильтр Калмана.
Блок прогноза. Формируется прогнозируемый вектор псевдодальностей на основе информации от инерциальной навигационной системы.
Блок анализа различий псевдодальностей. Нахождение аномального расхождения

## Slide 5: Критика спутниковой технологии
Недостатки использования спутниковой технологии в приполярных широтах
Плохой геометрический фактор рабочих созвездий
Большое влияние на точность навигационных
определений подстилающей поверхности
Небольшая мощность сигнала НКА и уязвимость его для подавления противником
Задача комплексирования СРНС с другими навигационными системами

## Slide 6: Преимущества использования РНС "МАРС-75" в условиях специально организованных помех"
Достоинства РНС “Марс –75”
Характеристики «Марс-75»
Диапазон частот: 64-92 кГц Дальность действия: 1000 км СКО: 60-350м.
Высокая помехо-устойчивость
Мобильность
Точность в дифференциальном режиме не хуже чем СРНС в стандартном режиме
Сигнал с дискретной частотной модуляцией и частотно-временная плоскость

## Slide 7: Разработка алгоритма построения траектории движения ВС в условиях воздействия специально организованных помех
Если min{P} = Pk , то рациональным маршрутом является переход в k-ю точку.

## Slide 8: Моделирование ситуации с повышенной интенсивностью воздушного движения
Вероятность одного столкновения при полётах по предложенному правилу =10-6

## Slide 9: Предложения для реализации
В случае несанкционированного воздействия на навигационные системы воздушного судна гражданской авиации - заградительные помехи.
Подобная радиотехническая атака может привести к невозможности определять местоположение воздушного судна.
Способ борьбы: использование пространственного подавления сигналов на основе использования антенных решёток заключающегося в формировании точной копии помехи с обратным знаком. Далее измеряется фазовый сдвиг одного антенного элемента относительно другого.
Возможный эффект: по результатам экспериментов результаты подавления составили 41-43 дБ для широкой полосы и 45-46 дБ для узкой.

## Slide 10: Предложения для реализации
Помехи, имитирующие навигационный сигнал спутниковой радионавигационной системы.
Подобная радиотехническая атака приводит к определению местоположения воздушного судна с большими погрешностями.
Способ борьбы - использовать на борту воздушного судна гражданской авиации навигационное оборудование, основанное на комплексировании (комплексном использовании информации) приёмоиндикатора спутниковой радионавигационной системы с инерциальной навигационной системой.
Возможный эффект: использование предложенного навигационного оборудования даёт возможность быстро отбраковать некачественный навигационный сигнал («ложный спутник»)

## Slide 11: Предложения для реализации
Террористические радиотехнические атаки на навигационные системы воздушного судна гражданской авиации при смене траектории.
Способ борьбы - использовать алгоритм построения траектории воздушного судна, основанный на обобщённом взвешенном показатель потерь, позволяющий учесть различные возможные ошибки с учётом их влияния на безопасность полётов воздушного судна.
Возможный эффект - смоделированная ситуация с повышенной интенсивностью воздушного движения и предполагающая наличие специально организованных помех, показала соответствие современным требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности полётов.

## Slide 12: Предложения для реализации
Альтернативное использование радионавигационной системы «МАРС-75» для навигационного определения воздушных судов в условиях преднамеренно созданных помех.
Возможный эффект: сигнал навигационного космического аппарата маломощный и, может быть, эффективно подавлен. «МАРС-75» может использоваться в случае радиотехнических атак, обеспечивая точность 60-300 м в дифференциальном режиме, при этом обладая мобильностью и возможностью работать под шумами.

## Slide 13: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!